###### Система супутникового моніторингу гідрологічних процесів на радіаційно забруднених територіях

Азімов О.Т.1, Томченко О.В.1, Шевченко О.Л.2

1Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі

ІГН НАН України, azimov@casre.kiev.ua, tomch@i.ua;

2Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України, shevch62@gmail.com

Застосування комплексу наземних гідрологічних, радіоекологічних і сучасних дистанційних методів у процесі моніторингових досліджень територій, які є важкодоступними, заболоченими, значною мірою радіонуклідно забрудненими, є актуальним. Дані дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) спільно з матеріалами інтегрованих у географічні інформаційні системи (ГІС) наземних вимірювань дають адекватну моніторингову інформацію про просторово-часові зміни гідролого-радіоекологічної ситуації загалом.

На прикладі української частини лівобережної Прип’ятської осушувальної системи в межах Чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ) дослідження полягали у виконанні ретроспективного та поточного аналізу гідрологічної обстановки за архівними та новітніми супутниковими знімками, оцінці ефективності експлуатації водоохоронного комплексу на лівобережжі р. Прип’ять, особливо після запровадження у цьому районі в 2001-2004 рр. гідротехнічних заходів щодо покращення його радіоекологічного стану (ліквідація дамби № 7, розчищення каналів, реконструкція пропускних споруд). Поміж методів досліджень найуживанішими були методи гідрометричного та дистанційного дослідження водних об’єктів. Використовувалися знімки з космічних апаратів LANDSAT, SPOT, IRS, WorldView, що комп’ютерно оброблялися засобами відповідних програм та ГІС.

Зокрема, встановлено значну чутливість системи «поверхневi води–суходіл» до змiн довкілля території, виконано картування об’єктів відкритої водної поверхнi, простежено її просторово-часову мiнливiсть. Екологічна доцільність і обґрунтованість проведених гідротехнічних заходів та рекомендованої форми експлуатації комплексу (без використання польдерної насосної станції, що була відключена вже у 2015 р., із природним фільтраційним розвантаженням стоку через тіло «нової» піщаної дамби у р. Прип’ять) підтверджені результатами тематичного дешифрування багатозональних космознімків.

Так у межах комплексу за матеріалами знімання квітня-травня 2003, 2004, 2018 рр. встановлено незначне обводнення та заболочення міждамбової ділянки, а також ділянки північно-східніше «старої» дамби (рис. 1). Істотного затоплення цієї території не відбувається. При цьому, порівняно з аналогічним періодом попередніх років (1994-1998 рр.), за даними ДЗЗ площа відкритої водної поверхні на території міждамбової ділянки зменшилась у декілька разів, а то й майже й на порядок. Це означає, що концентрація 90Sr у поверхневому стоці у цьому районі не збільшується, а відповідно зменшуються й витрати радіонуклідно забруднених фільтраційних потоків, які є неконтрольованими.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 1 – Територія лівобережної Прип’ятської осушувальної системи: (1) міждамбова ділянка, (2) ділянка на пiвнiчний схід від старої дамби; (а) знімок з космічного апарата WorldView-2 від 26 травня 2018 р., (б) побудована на підставі його застосування картосхема водного дзеркала. 1 – межі ділянок дослідження, 2 – площі, що зайняті відкритою водною поверхнею.

Отже, представлені результати засвідчують високу інформативність вказаного комплексу досліджень, який у перспективі може стати складовою частиною системи супутникового моніторингу гідрологічних процесів на радіаційно забруднених територіях, соціальна функція якої полягає у значному зменшенні або уникненні опромінення персоналу при проведенні відповідних польових робіт. Запровадження системи допоможе точніше визначати водний баланс замкнених водойм, дозволить чіткіше встановлювати зміни у гідрографії й скориговувати контури площ водозбірних басейнів, знання про які дадуть можливість достовірніше встановлювати такі поточні показники радіологічного моніторингу, як модулі стоку і модулі винесення радіонуклідів, а також вирішувати ряд інших тематичних завдань.

Роль дистанційних методів моніторингу природно-територіальних комплексів, уражених техногенними катастрофами, стає надзвичайно важливою в умовах тимчасового припинення роботи різноманітних систем контролю компонентів довкілля, як це відбулося, наприклад, з автоматизованою системою контролю та з комплексом наземних спостережень за радіаційним станом у ЧЗВ навесні 2022 р. під час її окупації воєнізованими угрупованнями Російської Федерації.

# Text boxes

2

1

2

1